| MITEC ( | Украина-21027, г..Винница, ул.600-летия 25, www.kb99.com Тел: +38 (0432) 46-46-67, 50-92-20 |
| --- | --- |

# Управляющий контроллер.

DRAKON-3  (NET)

DRAKON-4  (NET)

Описание WEB сервера.

MITEC(

2011

Назначение.

В контроллер встроен WEB-сервер, обеспечивающий графический интерфейс изменения настроек устройства (IP-адрес, маска подсети, порядковый номер устройства, название  и т.д.).

Подключение.

Для того чтобы выйти на WEB-сервер просто наберите сконфигурированный ранее IP адрес устройства в Интернет браузере. Корректная работа устройства гарантируется при использовании в качестве браузера Internet Explorer.

Описание.

Рис 1. Страница пароля встроенного WEB-сервера

Введите имя пользователя и пароль (user, 1111) для загрузки страницы основного меню WEB-сервера.

Рис 3. Страница основного меню встроенного WEB-сервера.

Меню “Board settings”

Необходимо для изменения настроек платы (IP адреса, шлюза, сетевой маски)

Рис 4. Меню “Board Settings”

В этом меню пользователь может изменить:  сетевой номер устройства, текущий IP-адрес, маску сети и адрес шлюза.

После изменения настроек необходимо нажать кнопку “Submit”. Если Вы случайно изменили настройки, Вы  можете вернутся к текущим нажав кнопку “Clear”.

После изменения IP-адреса устройства необходимо зайти на главную страницу сервера. Для этого в поле “Адрес” Internet Explorer(а) просто введите новый IP адрес сервера.

Меню “Interface Settings“

Для изменения настроек UART1 и UART2.

Рис 5. Меню “Interface Settings”

Меню “Game settings

Для изменения настроек платы исполнительного модуля (режимов работы реле, кнопок, входов, индикации).

Рис 6. Меню “Game Settings”

В этом меню пользователь может изменить:

> параметры работы  реле каналов 1 и 2: 
    -- количество срабатываний от 0 до 255
    -- время удержания в замкнутом состоянии и пауза между   замыканиями  от 1 до 32767 сек или от 0.01 до 327.67 сек;

>  запретить или разрешить отправку сообщений при работе с кнопками и внешними событиями;

> фронт внешнего события

>  текст 8-ми сообщений, отображаемых на индикаторе и 4-х вспомогательных сообщений. Формат сообщения – две строки по 16 знаков. Пробелы при наборе сообщения в меню “Game settings”должны быть заполнены знаком подчеркивания ‘_’.

Ввод измененных параметров работы реле и кнопок всегда возвращает на страницу ввода пароля WEB-сервера.

MITEC(

2011